过滤

过滤是利用能让液体通过而可截留固体颗粒的多孔介质，使悬浮液中的固、液得到分离的单元操作。

过滤实验装置与流程

本实验装置由空压机、配料槽、压力料槽、板框过滤机等组成，流程图如下所示。

板框过滤装置流程图

实验步骤

1. 配制碳酸钙悬浮液。

2. 开启压缩机，将悬浮液搅拌均匀。

3. 装好滤布，排好板框，然后压紧。

4. 将配好的料浆从配料槽转移至压力料槽。

5. 通压缩空气至压力料槽，使其中压强达到预定压强附近。

6. 过滤开始后，以滤液从汇集管刚流出时间作为开始时刻，双秒表轮流计时。

7. 待滤渣装满框时既可停止过滤。

8. 滤液及滤饼均收集在小桶内，实验结束后要冲洗滤框、滤板及滤布。

过滤装置照片

板框过滤装置

过滤实验用无油压缩机