流体流动阻力的测定

一、实验流程

实验装置流程如图1所示，装置图如图2所示。压差的测量采用压差传感器或U型压差计，流量的测量采用涡轮流量计。直管两测压点之间的距离为3m，光滑管内径为28 mm，粗糙管内径为26.6 mm，局部阻力管段内径为32mm。

图1流体流动阻力测定实验流程图

图2流体流动阻力测定实验装置图

二、实验内容

（1）测定流体在不同材质和的直管中流动时的阻力摩擦系数λ，在双对数坐标纸绘出λ和Re之间的关系；

（2）测定流体通过阀门或90º弯头时的局部阻力系数。

三、实验步骤

1. 关闭控制阀，打开光滑管管路上2 个压差变送器的平衡阀，打开光滑管引压阀、光滑管切换阀、弯头引压阀，关闭其它所有阀，打开引水阀，灌泵，放气，然后关闭。

2. 启动泵，系统排气。

(1)总管排气：先将控制阀开至最大然后再关闭，重复三次，目的为了使总管中的大部分气体被排走，然后打开总管排气阀，开至最大后再关闭，重复三遍。

(2)引压管排气：依次对4个放气阀进行排气，将阀门开、关重复三次。

(3)压差计排气：关闭2个平衡阀，重复上述（2）步骤。

3. 将控制阀开至最大，读取流量显示仪读数Qmax，然后关至压差显示值约为0.2Kpa～0.3Kpa时，再读取流量显示仪读数Qmin，在Qmin和Qmax二个读数之间布15个点，读取数据。

4.关闭光滑管切换阀。打开粗糙管管路上2 个压差变送器的平衡阀，打开粗糙管引压阀、粗糙管切换阀、阀门引压阀。

5.粗糙管系统排气步骤同2的（2）、（3）。

6.粗糙管系统流动阻力的测定同光滑管，重复步骤3。

7.实验结束后，关闭控制阀。

离心泵特性曲线的测定

一、实验流程

实验流程如图3所示，装置图如图4所示，离心泵进、出口管内径分别为40mm、32mm。

图3  离心泵特性曲线测定实验流程图

图4  离心泵特性曲线测定装置图

二、实验内容

用作图法处理实验数据，绘制离心泵特性曲线。

三、实验步骤

1. 打开压差传感器平衡阀，关闭离心泵调节阀，打开引水阀，反复开、关放气阀，气体被排尽后，关闭放气阀和引水阀。

2. 启动泵，将阀门开至最大，确定实验范围，依次减小流量进行实验，采集实验数据（包括流量为零时的各有关参数），共16组数据。

3. 实验结束后，先关控制阀，再关闭电机电源和总电源。